Установка держателей желоба

ВНИМАНИЕ!

Держатели желобов устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы.

|  | На нижней доске обрешетки необходимо отметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами: Не более 10 м желоба на один стояк; Расстояние между держателями желоба 400 - 500 мм, по возможности попадая через обрешетку в стропила; Общий уклон желоба – 5 мм на 1 м |
| --- | --- |
|  | Первый и последний держатели прикрепляют и отгибают вниз с помощью полосогиба для гибки держателей желоба, между ними натягивают шнур. Остальные держатели крепят и отгибают так, чтобы они касались шнура. |

Монтаж желоба

|  |  | При необходимости, отпиливают желоб до требуемой длины. Отмечают и вырезают на желобе V-образное отверстие шириной 100 мм под выпускную воронку. Рекомендуемое расстояние от края жело- ба до выпускной воронки 150 мм. |
| --- | --- | --- |

Воронка выпускная

|  | Передний край воронки заводят под внешний загиб желоба. Плотно прижимают воронку к желобу и фиксируют её, загнув резной фланец воронки на заднюю кромку желоба. |
| --- | --- |

Заглушки желоба

|  | На торцы желобов с использованием киянки устанавливаются заглушки. |
| --- | --- |

Соединение желобов и углов желоба

|  | Вставляют и закрепляют желоб в держателях. Прикрепляют к обрешетке карнизные планки (см. «Монтаж элементов кровельной системы. Карнизные планки.») При соединении желобов между собой или с углами желоба их вставляют друг в друга с нахлёстом в 25-30 мм. На месте стыка обязательно устанавливают соединитель желоба с резиновой прокладкой. Задним фланцем соединителя зацепляют за внутренний край желоба, подтягивают переднюю часть соединителя к желобу, защелкивают замок и фиксируют его язычком. |
| --- | --- |

Паук

|  | Для предотвращения засорения водосточной трубы листьями и иным мусором, следует установить паук в воронку. В зависимости от условий эксплуатации, примерно раз в год требуется очищать паук от листвы, иначе сток воды будет затруднен. |
| --- | --- |

Соединительная труба и колена трубы

|  | Воронка соединяется с водосточной трубой с помощью 2-ух колен и соединительной трубы. Размер соединительной трубы необходимо уточнить по месту и отпилить ее инструментом по резке металла. Два обжима на трубе позволяют исползовать отрезки трубы в двух местах. Отрезки трубы, которые остались в процессе монтажа, можно использовать, если сделать на них обжимку при помощи клещей «гофра». |
| --- | --- |

Установка ограничителя перелива водостока

|  | В местах повышенного стока воды (например, под ендовой) установить на желоб или угол желоба ограничитель перелива |
| --- | --- |

Держатели трубы и водосточная труба

|  | Два вида держателей трубы позволяют использовать их на любых поверхностях и материалах. К стене здания прикрепляют держатели трубы из расчета: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб. Трубы отрезают до необходимой длины, вставляют их в держатели и фиксируют с помощью замков держателя. Внизу трубы крепят сливное колено (рас- стояние до отмостки - 300 мм). |
| --- | --- |

Тройник трубы

|  | Если к одному стояку подводятся трубы с двух воронок, применяется тройник трубы. Тройник имеет обжим с нижней стороны и устанавливается аналогично водосточной трубе. Широкий раструб для входа трубы сбоку позволяет подводить трубу под разным углом. |
| --- | --- |

Воронка водосборная

|  | Для сбора воды с фальцевой кровли и некоторых сложных видов кровли вместо желобов используется водосборная воронка. Воронку вставляют в верхнее колено трубы или трубу и дополнительно крепят в верхней части к карнизу хомутом из металлической полосы и саморезом. |
| --- | --- |