Установка держателей желобов водостока

ВНИМАНИЕ!

Держатели желобов устанавливаются до монтажа карнизов и металлочерепицы.

|  | На нижней доске обрешетки необходимоотметить места установки держателей желоба, руководствуясь следующими правилами: Не более 10 м желоба на один стояк; Расстояние между держателями желоба 400 - 500 мм, по возможности попадая через обрешетку в стропила; Общий уклон желоба – 5 мм на 1 м |
| --- | --- |
|  | Первый и последний держатели прикрепляют и отгибают вниз с помощью полосогиба для гибки держателей желоба, между ними натягивают шнур. Остальные держатели крепят и отгибают так, чтобы они касались шнура. |

Монтаж выпускной воронки водостока

|  | При необходимости отпиливают желоб до требуемой длины. В месте установки воронки в желобе делают Х-образный разрез, края которого загибают наружу, либо вырезают круглое отверстие диаметром 45-50 мм. Воронку крепят к желобу заклепками, стык обрабатывают герметиком. Воронка выпускная является универсальной: она служит для присоединения к прямоугольному желобу, как прямоугольной трубы так и круглой. Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки не менее 200 мм. |
| --- | --- |

Монтаж заглушки желоба водостока

|  | Открытый торец желоба закрывают заглушкой, применив герметик и заклепки (не менее 3 штук на заглушку). |
| --- | --- |

Установка желоба водостока

|  | Вставляют и закрепляют желоб в держателях. Прикрепляют к обрешетке карнизные планки (см. «Монтаж элементов кровельной системы. Карнизные планки.») |
| --- | --- |

Монтаж желоба и угла желоба водостока

|  | При соединении желобов или желоба с углом желоба срезают на 50 мм передний крючкообразный загиб желоба. На эту длину вставляют в него второй желоб. Соединяют желоба с помощью герметика и заклепок. |
| --- | --- |

Монтаж водостоков - держатели трубы, водосточная труба, колено трубы

|  | Два вида держателей позволяют использовать их на любых поверхностях и материалах. К стене здания прикрепляют держатели трубы из расчета: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб. Трубы вставляют в держатели и фиксируют с помощью замков держателя. Воронка с водосточной трубой соединяется с помощью 2-ух колен и отрезка трубы. Внизу трубы крепят сливное колено (расстояние до отмостки - 300 мм). Если входящая труба обрезана по месту, то у нее при помощи клещей «гофра» предварительно обжимают углы. После чего трубы вставляют одна в другую и фиксируют заклепками. |
| --- | --- |